## Slide 1: System Design

## Slide 2: Context Diagram
“Smart Heater”
Ambiente local
Servicios
CAN
BUS
Potencia
Temperatura
Hot End
Potencia
Sensor
Señal sin filtro
(voltaje)
Comando de Enc/Apag
Errores de Cableado
Estado de dispositivo con SPN /FMI (J1939)
Display
Señal Temp. (desplegar)
Señal Temp. (control)
Señales de petición
Detección de circuito abierto.

## Slide 3: Functional hierarchical diagram

## Slide 4: Requerimientos
Funcionales
El sistema debe de leer la temperatura de un líquido.
El sistema se comunica a través del CAN BUS, en donde mandar y recibiera información de la temperatura.
El sistema debe de de detectar las fallas internas.
El sistema debe estar contenido en una caja
Cuenta con un display y Hot end
Rendimiento
El sistema debe medir la temperatura.
El sistema debe de detectar los errores y reportarlos.
Debe de ser capaz de recibir el mensaje y atenderlo.
Los mensajes del CAN BUS deben de estar en el formato y estándar establecidos.
Restricciones del diseño
El sistema utiliza un módulo de CAN.
El sistema utiliza el estándar J1939.
Debe de contar con una protección de corto circuito.
Protección contra sobre voltaje.
Debe de estar programado en un STM32.
El sensor de temperatura debe resistir al salpicaduras.
El cableado no debe de ser menor a AWG 18.
Calidad de los atributos
El contenedor debe soportar salpicaduras y descargas eléctricas.
El dispositivo debe de tener un error máximo de 土3°C.
Debe de ser capaz de medir la temperatura entre -40°C y 210°C.
La dimensiones de la caja son de 20x20x20 cm.
El dispositivo debe de tener una resolución mínima de 1°C/bit.
Los cables tiene un código de colores correspondiente a su voltaje y función.
El fusible del software se ejecutará cada 10 ms.
El coeficiente del filtro de temperatura debe de ser de 16.

## Slide 5: Interfaces
DB9 Conector
Señales dedicadas para:
Corto circuito
Impedancia Alta
Medicion de Variable
CAN:
Señales SON y FMI de acuerdo al protocolo J1939.
PGN 61495 Temperature Heater Setpoint
SPN5825 – Measured temperature
PGN65262 – Engine Temperature - ET1
SPN110 – Engine Coolant Temperature
SPN5825 – Measured temperature
Parameter size | 8 bits
Parameter use | Parameter & Diagnostics SPN
Parameter measure type | Temperature
Resolution | 1 °C/bit
Range offset | -40
Range limit | 210
Data range | 0 to 250 °C
Parameter measure type | Temperature
Resolution | 1 deg C/bit
Range offset | -40 deg C
Range limit | 250 deg C
Data range | -40 to 210 deg C
Parameter use Parameter & Diagnostics SPN

## Slide 6: lógica
Señales internas:
Control de Corto Circuito
  Software Fuse
Tiempo Transcurrido
  AccumulatedLapsedTimePercent
Corriente
  Measured Current
  Driver Rated Current
Temperatura
  TempRead
  TempSet
  EOLMaxThreshold
  EOLMinThreshold

## Slide 7: Requerimientos funcionales del sistema
Funcionalidad Principal:
Situaciones de Fallo
Fallo de conexiones y cableado